## CAT D7R SERIES Ⅱ ブルドーザ（乾地車）

### 仕様

| D7R SERIES Ⅱ |
| --- |
| トランスミッション | パワーシフト |
|  | ディファレンシャル ステアリング(DS) | ステアリング クラッチ／ブレーキ(PS) |
| 運転整備質量 kg | 28,400 | 28,100 |
| 定格出力 kW(PS) | 179(243) |

| 走行速度 |
| --- |
| 前進 km/h | 1速 | 0～3.5 | 0～3.7 |
|  | 2速 | 0～6.1 | 0～6.4 |
|  | 3速 | 0～10.4 | 0～10.7 |
| 後進 km/h | 1速 | 0～4.6 | 0～4.8 |
|  | 2速 | 0～7.9 | 0～8.3 |
|  | 3速 | 0～13.6 | 0～13.9 |

| 主要寸法 |
| --- |
| 全長 mm | ブルドーザ装置付 | 7,130 | 6,865 |
|  | トラクタ単体 | 4,620 |
| 全幅 mm | ブルドーザ装置付 | 3,665 | 3,810 |
|  | トラクタ単体 | 2,875 |
| 全高 mm | マフラ上端まで | 3,355 |
|  | ROPS上端まで | 3,360 |
| 履帯中心距離 mm | 1,980 |
| 履板幅 mm／枚数(片側) 枚 | 560／40 |
| 接地長 mm | 2,890 |
| 接地面積 cm2 | 32,400 |
| 接地圧 kPa(kgf/cm2) | 86(0.88) | 85(0.87) |
| 最低地上高(グローサ高さ含まず) mm | 410 |

| ブルドーザ装置 |
| --- |
| ブルドーザ装置型式 | セミユニバーサル | ストレートチルト |
| 排土板 幅×高さ mm | 3,665×1,525 | 3,810×1,355 |
| 最大上昇量／最大下降量 mm | 1,140／530 | 1,170／500 |
| 最大チルト量 mm | 810 | 805 |
| ブルドーザ装置質量 kg | 3,610 | 3,520 |

| リッパ装置 |
| --- |
| 型式 | アジャスタブルマルチシャンク |
| 最大掘削深さ mm | 700 |
| 最大上昇量 mm | 750 |
| リッパ装置質量 kg | 3,400(シャンク3本含む) |

| トランスミッション |
| --- |
| 型式 | 電子制御プラネタリ式パワーシフト |
| トルクコンバータ型式 | トルクディバイダ機構付、3要素1段2相式 |
| 速度 | 前後進各3段 |

| エンジン |
| --- |
| 名称 | CAT 3176-JE2-TAディーゼルエンジン |
| 型式 | 4サイクル水冷直列EUI直噴式 ターボチャージャ、アフタークーラ付 |
| シリンダ数−内径 ×行程 mm | 6-125×140 |
| 総行程容積 cc | 10,200 |
| 定格出力 kW(PS)／回転数 rpm | 179(243)／2,100 |

| ステアリング・ブレーキ |
| --- |
| ステアリングシステム | プラネタリディファレンシャルステアリング | 電子制御湿式多板油圧作動 フィンガーコントロール |
| ブレーキ型式 | 電子制御湿式多板スプリング作動油圧開放式 |

| 油圧装置 |
| --- |
| コントロール型式 | 油圧パイロットコントロール |
| ポンプ型式 | 可変容量ピストン |
| リリーフバルブ圧 MPa(kgf/cm2) | 23(232) |

| 容量 |
| --- |
| 燃料タンク リットル | 500 |
| ハイドロリックオイルタンク リットル | 95 | 93 |
| クランクケース リットル | 31 |
| 冷却水 リットル | 81 |

ページトップへ

外形図

単位：mm
図は乾地(DS)車、(　)内は湿地車の数値を示します。

戻る